Инструкция по уходу и эксплуатации раздвижных алюминиевых

конструкций для балконов и лоджий.

1.Технические характеристики изделий:

1.1.    Алюминиевые конструкции серии Слайдинг-60  / Provedal C640 / пластиковые Слайдорс  предназначены для эксплуатации в жилых, общественных и производственных зданиях.

1.2.   Изделия Слайдинг-60 / Provedal C640  состоят из заготовок алюминиевых профилей, соединяемых закладными деталями с применением винтовых соединений и/или соединений на саморезах без применения закладных деталей и стекла класса М1 толщиной 4 мм.

1.3. Алюминиевые профили  предназначены для устройства легких сдвижных створок с целью изоляции неотапливаемых помещений от внешней среды.

1.4.  Изделия не являются звуко- и теплоизоляционными конструкциями, а служат для защиты от атмосферных осадков и ветра.

1.5.   В раздвижной конструкции используется резиновый и щеточный уплотнитель и при сильном дожде или снеге возможно небольшое проникновение осадков через уплотнитель, что не является браком конструкции (монтажа).

2.Уход:

2.1.  Работы по уходу должны проводиться регулярно один - два раза в год (желательно в теплую погоду - весной и осенью).

2.2.   Обычные загрязнения от пыли и дождя устраняются с помощью теплого мыльного раствора. При этом необходимо знать, что применение порошковых и абразивных чистящих средств, а также трущих предметов недопустимо и приведет к повреждению окрашенных поверхностей.  Также не применяются бензины, нитрорастворители.

2.3.    Всегда следите за состоянием направляющих рельс. Рельсы и профиль должны быть свободными от загрязнений и льда. Это обезопасит и  облегчит скольжение створок.

2.4.    Проверяйте отверстия для коробочного водоотвода и при необходимости прочищайте их тонким, желательно пластиковым/деревянным не острым предметом.

2.5.    Уход за уплотнителем:

2.5.1. для ухода за уплотнителями необходимо использовать специальные средства, содержащие силиконовое масло, которые не только очищают уплотнительную резину от загрязнений, но и восстанавливают ее эластичность, придают уплотнителям водоотталкивающие свойства.

2.5.2. При отсутствии специальных средств по уходу за уплотнителями, можно использовать водный раствор обычного хозяйственного мыла; после очистки уплотнителя от загрязнений таким способом, его необходимо протереть насухо и обработать тальком.

2.6.    Уход за фурнитурой:

2.6.1.  Регулировка и замена фурнитуры  должны проводиться только специалистами;

2.6.2. Рекомендуется не реже одного раза в год смазывать все подвижные детали фурнитуры; нанесение смазочного средства осуществлять кисточкой;

2.6.3. Рекомендуется  очищать направляющий профиль для роликов от грязи, пыли, попадающей из помещения и улицы, для предотвращения повреждения

3.Эксплуатация:

3.1.  Перемещать створку по направляющим необходимо взявшись за обе вертикальные стойки. Во избежание травмы, запрещается при перемещении створок по направляющим оставлять руки между створками, при закрывании - ставить руки между направляющим профилем и створкой.

3.2. При необходимости снятия раздвижной створки — обратитесь в сервисную службу.

3.2.  При раздвигании, убедитесь в отсутствии каких-либо предметов в направляющих полозьях (лёд, щепки, камни и т.д.) При попадании под ролики и нижний край створки, они могут вызвать подъём рамы, что может привести к её выпадению.

3.3. Во избежание нежелательного отпотевания и, как следствие, дальнейшего образования наледи на стеклах (системы остекления лоджии) в зимнее время года необходимо: при открывании окна (балконной двери) в комнате (выходящего на лоджию) приоткрывать, как минимум, одну створку системы остекления лоджии на 10-15 см (если не открывать створку системы остекления лоджии, то теплый (влажный) воздух выходя из квартиры через окно или другие устройства преобразуется в конденсат на стеклах системы остекления лоджии и замерзает).

3.4.    Не допускается самостоятельный ремонт находящихся на гарантийном обслуживании алюминиевых конструкций.

3.5. При обнаружении каких-либо неисправностей в течение гарантийного срока их необходимо сразу устранить, воспользовавшись услугами изготовителя/продавца. По истечении гарантийного срока обращение в сервисную службу изготовителя/продавца будет платным.

3.6.   Избегайте резких открытий/закрытий створок, вызывающих сильные удары их друг об друга или стены, это может привести к нарушению монтажных регулировок, а также механическим повреждениям стекла и профиля.

4.Запрещается.

4.1.   Прикладывать нагрузки в вертикальном направлении, в том числе виснуть на створках.

4.2.   Вставлять посторонние предметы между створкой и рамой;

4.3.  Оставлять окно в открытом положении при сильном ветре;

4.4. Самостоятельно регулировать конструкции в течение гарантийного срока, ослаблять или откручивать крепежные  винты, гайки, снимать отдельные детали и узлы. При любых нарушениях работы системы остекления необходимо обращаться к изготовителю.

4.5.    Применять к конструкциям такие нагрузки как: давление, сильные фронтальные удары и т.п.

4.6.   Использовать какие-либо приспособления для открытия створок (молотки, отвёртки, пассатижи, гвоздодёры и т.д.).

4.7.  Скалывать наледи или смерзшейся снег с элементов конструкции

4.8.  Допускать замерзание во влагоотводящих каналах влаги в зимнее время.

4.9.   Отогревать створки горячей водой, феном и т.п. в зимний период.

4.10.  чистить конструкции ножом, лезвием, наждачной бумагой, металлической щеткой и другими острыми и абразивными предметами

4.11. Размещать, в том числе временно, поблизости от оконных конструкций источники тепла, способные вызвать нагревание алюминиевого профиля и стекла.

4.12.  устанавливать снаружи и изнутри на изделия какие-либо приборы и оборудование, в том числе отопительные и нагревательные;

Дополнительно:

- Если при осмотре или текущей эксплуатации конструкций выявляются какие-либо неисправности, угрожающие безопасности людей или сохранности имущества,  необходимо незамедлительно обратиться к изготовителю / поставщику изделий с целью устранение причины.

- В тех случаях, когда в процессе осмотра выявлены элементы конструкций с дефектами, которые не могут быть устранены, они должны быть заменены на новые.

- Устанавливаемые при ремонте  конструкций новые элементы по своим размерам и физико-техническим характеристикам должны соответствовать заменяемым.

- Ремонт светопрозрачных конструкций, как правило, должен производиться в теплое время года.

Гарантийный срок, согласно договору,  составляет 1 год с момента подписания Акта выполненных работ или акта приема-передачи.

Соблюдение всех этих простых правил позволит Вам сохранить работоспособность окон на долгие годы.

С инструкцией ознакомлен(а), экземпляр инструкции получил(а) _____________________________________(ФИО)

__________________________(подпись, дата)